## Slide 1: 24.10.2025 Εισήγηση στην εκδήλωση του ΤΕΕ Αιτ/νίας με θέμα : «Ασφάλεια Κατασκευών, Πρόληψη κινδύνων, ευθύνες μηχανικών σε τεχνικά έργα» Γιολάντα Καραμπούλια, Εργατολόγος
«impossibilium nulla est obligatio»

## Slide 2: Ορισμός εργατικού ατυχήματος άρθρο 1 του Ν. 551/1915 : Βίαιο Συμβάν, το οποίο επέρχεται κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής (Κατά τη διάρκεια μετακίνησης από και προς την εργασία (π.χ., αν το ατύχημα συμβεί κατά την προσέλευση ή αποχώρηση από τη δουλειά ή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής ή εργασίας που σχετίζεται με τις ανάγκες της επιχείρησης). Το αποτέλεσμα αυτού του συμβάντος πλήττει το μισθωτό, επιφέροντας βλάβη της υγείας του ή απώλεια της ζωής του ή ανικανότητα για εργασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ημερών. Τα συνηθέστερα ατυχήματα σε οικοδομικά έργα : Πτώσεις από ύψη, Τραυματισμοί από πτώσεις αντικειμένων ή και υλικών κατασκευής, Εργαλεία που αποβαίνουν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους, Ηλεκτρισμός,, Κατολισθήσεις, μηχανήματα (κακή λειτουργία, κακός χειρισμός)
Ο χαρακτηρισμοσ ομωσ ενοσ συμβαντοσ ως «εργατικου ατυχηματοσ» δεν γεννα αυτοματωσ ευθυνεσ (ποινικεσ η αστικεσ).
ΠΧ. ΤΡΟΧΑΙΟ(******), ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΒΛΕΨΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

## Slide 3: Σχέση πρόστισης 922 ΑΚ
Όταν το ένα μέρος μιας σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα να δίνει εντολές και οδηγίες στο μέρος που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας την σύβαση σε σχέση με τον τρόπο που αυτό θα παρέχει τις υπηρεσίες του.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η σύμβαση έργου που ως νομικός χαρακτηρισμός καλύπτει και τις περιπτώσεις όπου :
α) Ο μηχανικός φέρει το ρόλο εργολάβου.
β) Ο μηχανικός αναλαμβάνει την προάσπιση των συμφερόντων του «κυρίου του έργου» έναντι του εργολάβου/υπεργολάβου.
Σε πολλές περιπτώσεις ο μηχανικός λειτουργεί και ως γενικός εργολάβος ή/και ως υπεργολάβος.

## Slide 4: Απόδειξη της σχέσης πρόστησης
Ερευνάται κάθε φορά αναλόγως της συμφωνίας. Εάν θεωρηθούν ως προστηθέντες, του εκάστοτε εργοδότη (εργολάβου ή υπεργολάβοι) εφόσον έχουν την επίβλεψη και εφαρμογή της μελέτης για την εκτέλεση ενός τεχνικού έργου εκλαμβάνονται και οι μηχανικοί, από την νομολογία, αναλαμβάνοντας ένα πλέγμα πρακτικών και ουσιαστικών υποχρεώσεων όπως επί παραδείγματι τον έλεγχο και την έγκριση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, την εκπαίδευση του προσωπικού, την μέριμνα για την τήρηση των οδηγιών και προδιαγραφών ασφαλείας ή ακόμα και την άρση τυχόν επικίνδυνων περιστατικών σχετιζόμενων με την υγιεινή και ασφάλεια. Εάν κάποια από τις ανωτέρω υποχρεώσεις δεν εκπληρωθεί με τον προσήκοντα τρόπο και αποτέλεσμα έχει την επέλευση εργατικού ατυχήματος τότε ο μηχανικός έρχεται αντιμέτωπος με τις συνεπαγόμενες ποινικές και αστικές ευθύνες.

## Slide 5: Πρόστηση και εργατικό ατύχημα
Το «βίαιο συμβάν» πρέπει να είναι αποτέλεσμα παραβίασης νομοθετικής διάταξης (θα δούμε παρακάτω).
Την «ευθύνη» την φέρει ο εργοδότης. Ως εργοδότης εκλαμβάνεται και ο κύριος του έργου ΕΚΤΟΣ αν ΔΕΝ έχει διατηρήσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να δίδει εντολές και οδηγίες για την εκτέλεση.
Συνήθως : Ο κύριος του έργου με μία σύμβαση έργου αναθέτει στον μηχανικό την όλη εκτέλεση και επίβλεψη του έργου, με αποτέλεσμα ως μηχανικός να καθίσταται προστηθής και κατ’ αποτέλεσμα υπεύθυνος.

## Slide 6: Ποια διάταξη παραβιάζεται
Οι διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση είτε σύνταξης μελέτης (μελετητής) είτε αυτές που αφορούν την υποχρέωση λήψης συγκεκριμένων μέτρων.
- λήψη, εφαρμογή και τήρηση μέτρων ασφαλείας όπως αυτά προσδιορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ.778/1980 “περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών”, οι οποίες επιβάλλουν στους, σύμφωνα με τον νόμο, υπεύθυνους του έργου την λήψη των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές μέτρων ασφαλείας.
- Π.Δ 1073/1981 και Ν. 1396/83 με τους οποίους ρυθμίζεται η ευθύνη του μελετητή, καθώς επίσης και του επιβλέποντος μηχανικού, όσον αφορά την λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και τρίτων, κατά την εκτέλεση των οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων και στην τήρηση ημερολογίου μέτρων ασφαλείας.
Η υποχρέωση, όμως, του μηχανικού –κατά την νομολογία- προχωρά και ακόμα παρακάτω, καθιστώντας τον μηχανικό υπεύθυνο ακόμα και αν δεν έδωσε οδηγίες για την διόρθωση σφαλμάτων, ή εαν δεν προειδοποίησε τον εργοδότη για την πιθανή επέλευση κινδύνου.
Έγγραφη απόδειξη.

## Slide 7: Σε τι συνίσταται η ευθύνη
ΕΑΝ λοιπόν, δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (όπως περιγράφονται για κάθε μία ξεχωριστή εργασία στα ανωτέρω ΠΔ) η ευθύνη του επιβλέποντος συνίσταται: είτε στο ότι δεν φρόντισε για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας είτε στο ότι μολονότι αυτός διαπίστωσε, λόγω της επιβλέψεως που έκανε, ότι ο δεν λήφθηκαν στην οικοδομή τα υποδειχθέντα και απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια των εργαζομένων, δεν έδωσε, όπως είχε υποχρέωση (άρθρο 7 Ν. 1396/1983), εντολή και οδηγίες λήψης αυτών στον εργολάβο και δεν επέβλεψε την τήρηση των οδηγιών του (ΑΠ 1037/2009).
Με βάση τα δεδομένα που αναλύθηκαν, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, λόγω μη λήψης των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από το νόμο μέτρων ασφαλείας σε κάποιο οικοδομικό έργο, τα Δικαστήρια θεωρούν ότι υφίσταται, μεταξύ άλλων και ευθύνη του επιβλέποντος το έργο μηχανικού, διότι αυτός, ενώ είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, ως μελετητής και επιβλέπων μηχανικός του έργου, να επιμεληθεί της λήψεως των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχήματος, αυτός παρέλειψε την λήψη των μέτρων αυτών με συνέπεια να λάβει χώρα το ατύχημα (ΑΠ 855/2010, 93/2009, 1346/2008, 1029/2008, 848/1998).

## Slide 8: Το καθήκον επιμέλειας – Επιβλέπων μηχανικός
Α) Η επίβλεψη του Π.Δ. 696/1974 έχει ως σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του εργοδότη έναντι του εργολάβου, καθώς κυρίως επιβλέπει και μεριμνά την καλή εκτέλεση αυτής της σύμβασης με κριτήριο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εργοδότη. Κατά, δε, το άρθρο 91 του ίδιου ΠΔ «Μηχανικός συμβάλλεται αποκλειστικά και μόνο με τον κύριο του έργου» και κατά την έννοια του νόμου ελέγχει τον εργολάβο ή τους υπεργολάβους για το συμφέρον του εργοδότη (ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ στα ιδιωτικά έργα)
Β) Αντίθετα στο πλαίσιο της σύμβασης των άρθρων 53-55 του από 17/7- 16/8/1923 Ν.δ «ο Μηχανικός συμβάλλεται με τον εκτελούντα το έργο» όπως αυτός δηλώνεται δια αποδεικτικών εγγράφων στις Πολεοδομικές Αρχές χωρίς να ενδιαφέρει ο πραγματικός κύριος του έργου. Σκοπός του είναι εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους όρους που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια, διασφαλίζοντας το Δημόσιο Συμφέρον.( ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ)
Ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να ερευνάται κάθε φορά τί ακριβώς έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας ένας μηχανικός. Αυτό αναζητείται βάσει της συμβατικής σχέσης και της ρυθμιστικής αυτής νομοθεσίας, εάν ο υπό κρίση εκάστοτε επιβλέπων μηχανικός, ήταν επιφορτισμένος και με την τήρηση εκείνου του καθήκοντος επιμελείας, η παράβαση του οποίου προκάλεσε αιτιωδώς το συγκεκριμένο, εκάστοτε, εγκληματικό αποτέλεσμα.

## Slide 9: Ευθύνες άλλων προσώπων
Γενικός εργολάβος
Σε περίπτωση που τις εργασίες κατασκευής ολόκληρης οικοδομής έχει αναλάβει ένας εργολάβος (γενικός εργολάβος), την ευθύνη για την τήρηση του συνόλου των μέτρων προστασίας των εργαζομένων, την ευθύνη για την παραχώρηση των μέτρων προσωπικής προστασίας των εργαζομένων, καθώς και την ευθύνη για επιβολή της χρησιμοποιήσεως αυτών την έχει ο γενικός εργολάβος.
Επιμέρους εργολάβοι/υπεργολαβοι
-Ο ιδιοκτήτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρησιμοποίηση ηλεκτρικού πίνακα εφοδιασμένου με αυτοματισμό προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας
2.Ο ιδιοκτήτης και οι υπεργολάβοι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των μέτρων προστασίας, τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών των οποίων έχουν αναλάβει την κατασκευή,
3. Οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να έχουν προσκομίσει στο εργοτάξιο όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας για κάθε εργαζόμενο
4.Οι υπεργολάβοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη προμήθεια στους εργαζόμενους και τη χρησιμοποίηση των ατομικών μέσων προστασίας τους.
5. Οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την άρτια κατάσταση και λειτουργία, καθώς και για την χρησιμοποίησή του σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις περί μέτρων προστασίας εργαζομένων κάθε μηχανήματος, συσκευής, αυτοκινήτου κλπ. εργαλείων -
6. Οι ιδιοκτήτες των διαφόρων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των οικοδομών ( μπετονιέρες , αντλίες σκυροδέματος, γερανοί χωματουργικά κλπ. μηχανήματα ) είναι υπεύθυνοι για την άρτια λειτουργία τους και τη χρησιμοποίηση των καταλλήλων αδειούχων χειριστών. Οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα που τυχόν ήθελε συμβεί κατά την πορεία τους προς το εργοτάξιο.

## Slide 10: Αστική ευθύνη
Επομένως : Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστεί ότι, η ευθύνη του μηχανικού ξεκινάει ΕΑΝ κατά παράβαση των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων, δεν φροντίσει για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας καθώς έτσι παραβιάζει το καθήκον επιμέλειας. Για να αναζητήσουμε όμως την ύπαρξη ειδικού καθήκοντος θα πρέπει να γνωρίζουμε εξ αρχής και κυρίως να έχουμε συμβατικά προβλέψει τί ακριβώς έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας ένας μηχανικός.

## Slide 11: Ποινική ευθύνη
Οι συνήθης αποδιδόμενες αξιόποινες πράξεις σε μηχανικούς εξ αιτίας εργατικών ατυχημάτων είναι : η -διάφορες- σωματικές βλάβες ή και η ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Ο επιβλέπων μηχανικός ευθύνεται για εξ αμελείας ανθρωποκτονία ή σωματική βλάβη που επισυνέβη κατά την εκτέλεση οικοδομικού έργου μόνον εφ’ όσον παραβίασε αντικειμενικά οφειλόμενο καθήκον επιμελείας από τα αναφερόμενα στις επί μέρους ειδικές διατάξεις υπό την περαιτέρω προϋπόθεση ότι το αξιόποινο αποτέλεσμα συνιστά πραγμάτωση του κινδύνου που έθεσε με την παραβίαση του εν λόγω κανόνα και όχι άλλου κανόνα, είτε εφ’ όσον ανέλαβε συμβατικά καθήκοντα εκπροσώπησης του κυρίου του έργου ως προς το όλο φάσμα των εργασιών. Γενικό τεκμήριο υπαιτιότητας υπερτείνον τα εκ του νόμου ή συμβατικώς αναληφθέντα καθήκοντα επιμελείας του δεν καθιερώνεται.
Έτσι λοιπόν, για τη θεμελίωση του καθήκοντος επιμέλειας, βάσει του οποίου θα κριθεί η ποινική ευθύνη του μηχανικού, τίθεται ως σημείο αξιολόγησης η ένταση του κινδύνου, έτσι ώστε η αξίωση επιμελείας είναι τόσο υψηλότερη, όσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα βλάβης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαγνώσιμη επικινδυνότητα της πράξης. Συνεπώς, αν ένας οφθαλμοφανής σοβαρός κίνδυνος, σε χώρο εργασίας του οποίου την ευθύνη έχει ο μηχανικός, αποτελέσει την αιτία εργατικού ατυχήματος, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να θεμελιωθεί καθήκον επιμέλειας και να καταλογιστεί ποινική ευθύνη.
Επίσης, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι, οι οποίοι δεν εκδηλώθηκαν από κάποια επικίνδυνη πράξη του μηχανικού αλλά από άλλες πηγές κινδύνου, τις οποίες ο μηχανικός δεν είναι υποχρεωμένος να τις ελέγξει, βάσει των ειδικών καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί συμβατικώς και εκ του νόμου, δε θεμελιώνουν ποινική του ευθύνη και είναι αδύνατο να καθιερωθεί για τον ίδιο το «γενικό τεκμήριο ευθύνης», όπως αυτό νομίμως και προδήλως ισχύει για τον εργοδότη.